Утвержден

Министерством связи

Российской Федерации

Введен в действие

информационным письмом

Минсвязи России

от 10 ноября 1996 г. N 5294

Дата введения -

1 января 1997 года

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОСТ 45.66-96

# Предисловие

1. Разработан Центральным научно-исследовательским институтом связи.

Внесен Научно-техническим управлением и охраны труда Министерства связи Российской Федерации.

2. Утвержден Министерством связи Российской Федерации.

3. Введен в действие информационным письмом от 10.11.96 N 5294.

4. Введен впервые 01.01.97.

# Введение

Настоящий стандарт отрасли разработан с учетом современных требований к средствам электросвязи ВСС РФ с целью установления в отрасли единых правил разработки, поставки и использования запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).

# 1. Область применения

Настоящий стандарт отрасли (далее - стандарт) распространяется на комплекты запасных частей, инструментов и принадлежностей (комплекты ЗИП) восстанавливаемых средств электросвязи (далее - изделий).

Стандарт устанавливает виды комплектов ЗИП, общие требования к комплектам ЗИП и к их составу, порядок разработки, корректировки и поставки комплектов ЗИП.

Стандарт применяется:

- при разработке конструкторской документации (КД), при изготовлении и испытаниях изделий и/или комплектов ЗИП;

- при проектировании объектов сети связи;

- при эксплуатации, техническом обслуживании (ТО) и ремонте (Р) изделий;

- при проведении сертификационных испытаний;

- при составлении технических требований и при заключении контрактов на поставку средств электросвязи.

# 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.101-68. Единая система конструкторской документации. Виды изделий

ГОСТ 2.503-90. Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ 2.601-95. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта. Термины и определения.

# 3. Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

- составная часть (СЧ)       - сборочная единица изделия, которая может

быть заменена при восстановлении изделия;

- восстанавливаемая          - составная часть изделия, для которой в

(ремонтируемая) составная    рассматриваемой ситуации проведение

часть (ВСЧ)                  восстановления работоспособного состояния

предусмотрено нормативно-технической и (или)

конструкторской документацией;

- невосстанавливаемая        - составная часть изделия, для которой в

(неремонтируемая) составная  рассматриваемой ситуации проведение

часть (НСЧ)                  восстановления работоспособного состояния не

предусмотрено нормативно-технической и (или)

конструкторской документацией;

- запасная часть (ЗЧ)        - СЧ, деталь или электрорадиоизделие (ЭРИ),

предназначенные для замены находившейся в

эксплуатации такой же СЧ, детали или ЭРИ, с

целью поддержания или восстановления

исправности или работоспособности изделия;

- комплект ЗИП               - запасные части, инструменты, принадлежности

и материалы, необходимые для технического

обслуживания и ремонта изделий и

скомплектованные в зависимости от назначения

и особенностей использования.

Примечание. К принадлежностям могут

относиться контрольные приборы и т.д.

(ГОСТ 18322);

- одиночный комплект ЗИП     - комплект ЗИП, используемый для технического

(комплект ЗИП-О)             обслуживания и ремонта одного изделия на

месте эксплуатации силами обслуживающего

персонала в течение срока службы изделия;

- групповой комплект         - комплект ЗИП, используемый для технического

(комплект ЗИП-Г)             обслуживания и ремонта нескольких изделий на

на месте эксплуатации силами обслуживающего

персонала в течение срока службы изделий;

- групповой комплект ЗИП     - комплект ЗИП, используемый для пополнения

(комплект ЗИП-Г1)            нескольких одинаковых комплектов ЗИП-О;

- двухуровневая система ЗИП  - совокупность одинаковых комплектов ЗИП-О

(С ЗИП)                      нескольких изделий и одного комплекта ЗИП-Г1,

используемых для ТО и Р этих изделий;

- ремонтный комплект ЗИП     - комплект ЗИП, используемый для ремонта

(комплект ЗИП-РО)            отказавших составных частей изделия в центре

ремонта;

- элемент комплекта ЗИП      - запасная часть, инструмент, принадлежность

и др., входящие в комплект ЗИП;

- запас                      - совокупность ЗЧ одного типа,

характеризуемая начальным уровнем, суммарными

затратами, способом пополнения и показателем

достаточности;

- начальный уровень запаса   - количество ЗЧ одного типа, находящихся в

комплекте ЗИП до начала его использования или

являющихся результатом расчета проектируемого

комплекта ЗИП;

- способ (порядок)           - совокупность правил, на основании которых

пополнения                   пополняют комплект ЗИП запасными частями;

- показатель достаточности   - количественная характеристика, определяющая

комплекта ЗИП                влияние начального уровня запасов в комплекте

ЗИП на уровень надежности обеспечиваемого

изделия в заданных условиях и режимах его

эксплуатации и при заданном способе

пополнения запасов.

# 4. Общие требования к комплектам ЗИП

4.1. Комплекты ЗИП используются при эксплуатации изделий для поддержания их работоспособности в течение срока службы путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями эксплуатационной и ремонтной документации (ЭД и РД).

4.2. В период гарантийного срока допускается использование ЗЧ из комплекта ЗИП с последующим пополнением израсходованных ЗЧ поставщиком.

К моменту истечения гарантийного срока изделия комплект ЗИП должен быть полностью укомплектован до начального уровня.

4.3. Израсходованные ЗЧ в комплектах ЗИП должны пополняться способами, которые были предусмотрены при разработке комплектов ЗИП или установлены по результатам оценки достаточности комплектов ЗИП, используемых в конкретной системе ТО и Р.

4.4. Срок службы комплекта ЗИП должен устанавливаться равным сроку службы изделия, для которого он предназначен, при условии его пополнения.

4.5. В комплект ЗИП включают составные части (СЧ) изделия, замена которых предусмотрена эксплуатационной (ремонтной) документацией.

СЧ изделия разделяются на восстанавливаемые (ремонтируемые) и невосстанавливаемые (неремонтируемые).

Восстанавливаемые СЧ допускают возможность замены (съема) и ремонта в случае отказа для дальнейшего использования в изделии.

Невосстанавливаемыми являются СЧ, восстановление которых невозможно или экономически нецелесообразно.

4.6. После выбора номенклатуры ЗЧ, вводимых в комплект ЗИП, проводится расчет и оптимизация состава ЗИП по минимуму затрат при заданном показателе достаточности комплекта ЗИП или по максимальному показателю достаточности комплекта ЗИП при заданных суммарных затратах.

Примечание. Расчет комплектов ЗИП рекомендуется проводить в соответствии с отраслевыми "Методиками оценки достаточности и расчета запасов в комплектах ЗИП средств электросвязи", разработанными ЦНИИС.

# 5. Виды комплектов ЗИП

5.1. В зависимости от назначения, специфики и условий эксплуатации изделий разрабатывают, изготавливают и поставляют следующие виды комплектов ЗИП:

- комплект ЗИП-О;

- комплект ЗИП-Г (или ЗИП-Г1);

- комплект ЗИП-РО.

5.2. Комплект ЗИП-О должен использоваться для обеспечения эксплуатации одного изделия, поддержания его в исправном состоянии путем проведения ТО в соответствии с требованиями ЭД, а также для устранения отказов и неисправностей в течение срока службы изделия на месте эксплуатации силами обслуживающего персонала.

5.3. Комплект ЗИП-О является неотъемлемой частью изделия и должен находиться на месте эксплуатации изделия или в службе, обеспечивающей техническое обслуживание изделия.

5.4. Комплект ЗИП-Г должен использоваться для обеспечения эксплуатации группы однотипных изделий, поддержания их в исправном состоянии путем проведения ТО в соответствии с требованиями ЭД, а также для устранения отказов и неисправностей в течение срока службы изделия на месте эксплуатации силами обслуживающего персонала.

5.5. Для однотипных изделий, установленных на разных объектах эксплуатации и удаленных от центров ремонта, используют комплекты ЗИП-О, а для их пополнения - комплект ЗИП-Г1, установленный в крупном узле связи, в центре технического обслуживания или на другом предприятии в соответствии с системой ТО и Р.

Совокупность этих комплектов ЗИП представляет собой двухуровневую систему ЗИП.

5.6. Комплекты ЗИП-Г и ЗИП-Г1 должны разрабатываться как самостоятельные изделия и находиться на месте эксплуатации группы изделий или в службе, обеспечивающей техническое обслуживание изделий.

5.7. Для отдельных видов изделий, имеющих специфику в функциональном назначении и размещении, комплекты ЗИП, используемые для ТО изделий, допускается делить на части. Деление комплектов ЗИП должно быть установлено в технических условиях (ТУ) на изделие (или ЗИП) и отражено в ведомостях ЗИП.

5.8. Комплект ЗИП-РО должен использоваться для ремонта отказавших СЧ изделия в центре ремонта или на предприятии промышленности.

Примечание. Комплект ЗИП-РО может разрабатываться на одно изделие или на группу однотипных или разнотипных изделий.

5.9. Виды комплектов ЗИП задают в техническом задании (ТЗ) на выполнение опытно-конструкторской работы изделия или в ТЗ на разработку ЗИП.

5.10. Для одного и того же изделия могут быть предусмотрены различные виды комплектов ЗИП в зависимости от специфики функционального назначения и размещения изделия, а также от построения системы ТО и Р.

# 6. Требования к составу комплектов ЗИП

6.1. Номенклатуру ЗЧ в составе комплектов ЗИП-О, ЗИП-Г и ЗИП-Г1 устанавливают при разработке изделия (или комплектов ЗИП) в соответствии со спецификой изделия и требованиями к техническому обслуживанию и ремонту изделия.

6.2. В состав комплектов ЗИП-О и ЗИП-Г, обеспечивающих эксплуатацию изделия, должны входить:

- ЗЧ (СЧ изделия - блоки, платы, ячейки, ТЭЗ, а также детали и ЭРИ, установленные вне СЧ, которые не могут быть отправлены в центр ремонта);

- инструменты и принадлежности, необходимые для проведения технического обслуживания и ремонта изделия в условиях эксплуатации.

Примечание. В комплекты ЗИП-О и ЗИП-Г могут также входить различные средства, обеспечивающие ТО и Р изделия на месте установки в процессе эксплуатации в соответствии с ЭД (например, контрольно-измерительные приборы, материалы и др.).

6.3. Номенклатура ЗЧ комплекта ЗИП-Г1, как правило, должна соответствовать номенклатуре ЗЧ комплектов ЗИП-О, входящих в С ЗИП.

Допускается некоторые ЗЧ (наиболее надежные или громоздкие) иметь только в составе комплекта ЗИП-Г1.

6.4. В состав комплекта ЗИП-РО должны входить ЗЧ (детали, электрорадиоизделия, сборочные единицы), инструменты и принадлежности, обеспечивающие ремонт СЧ изделий в условиях центра ремонта.

6.5. Запасные части, инструменты и принадлежности, входящие в состав комплектов ЗИП, должны соответствовать ТУ, паспорту или иметь сертификат. Покупные ЗЧ должны иметь остаток гарантийного срока не менее 80% от указанного в ТУ или паспорте на них.

# 7. Порядок разработки комплектов ЗИП

7.1. Комплекты ЗИП-О, ЗИП-Г, ЗИП-Г1 и ЗИП-РО разрабатывает головной разработчик (разработчик) одновременно с разработкой изделия на основе выбранной системы ТО и Р и в соответствии с требованиями ТЗ на изделие (или ЗИП).

Сведения о комплектах ЗИП должны быть приведены в КД изделия.

7.2. ЭД на комплекты ЗИП должна разрабатываться в соответствии с ГОСТ 2.601.

7.3. На комплект ЗИП может быть разработана инструкция по использованию, в которой приводятся:

- указания о порядке замены неисправных СЧ изделия однотипными ЗЧ из комплекта ЗИП;

- назначение и правила применения специальных инструментов и принадлежностей, входящих в комплект ЗИП;

- указания о порядке пополнения комплекта ЗИП ремонтируемыми и неремонтируемыми ЗЧ;

- формы учета расхода (прихода) неремонтируемых ЗЧ и передвижения ремонтируемых ЗЧ;

- описание укладок для размещения комплекта ЗИП;

- указания о правилах хранения, сроках и порядке консервации (переконсервации) ЗИП; сведения о материалах, необходимых для проведения этих работ.

Примечание. Если инструкция по использованию ЗИП не разрабатывается, то необходимые сведения о ЗИП должны быть изложены в ЭД и РД изделия.

7.4. Комплекты ЗИП-О, ЗИП-Г И ЗИП-Г1 должны предъявляться на предварительные и приемочные испытания совместно с опытными образцами изделий.

7.5. Комплект ЭИП-РО должен испытываться совместно со средствами ремонта и РД.

7.6. При проведении приемочных испытаний изделий (и/или комплектов ЗИП) должна проводиться оценка достаточности ЗЧ в комплектах ЗИП.

Оценку достаточности ЗЧ в комплектах ЗИП следует производить по "Методикам оценки достаточности и расчета запасов в комплектах ЗИП средств электросвязи".

7.7. Для размещения комплектов ЗИП на месте установки должны быть разработаны и (или) укладочные средства, обеспечивающие сохранность и удобство пользования элементами ЗИП.

# 8. Порядок корректировки состава комплектов ЗИП

8.1. Корректировку состава комплектов ЗИП производит предприятие, являющееся держателем подлинников КД изделия и/или ЗИП.

8.2. Основанием для корректировки состава комплектов ЗИП являются:

- изменения, вносимые в КД, ЭД и РД изделия;

- изменения показателей надежности СЧ изделия;

- изменения технологии и организации ремонта;

- изменения условий эксплуатации, системы ТО и Р;

- изменения стандартов на покупные элементы из состава комплектов ЗИП и снятие их с производства;

- статистические данные о фактическом расходе ЗЧ в процессе эксплуатации и ремонта изделий.

8.3. Первую корректировку состава комплектов ЗИП проводят на основании решения комиссии по проведению испытаний изделия. В дальнейшем корректировку производят по мере необходимости.

Корректировку состава комплектов ЗИП по отдельным типам ЗЧ допускается проводить в любое время эксплуатации изделия и комплектов ЗИП.

8.4. При корректировке состава комплектов ЗИП изменения в подлинники ведомостей ЗИП и другой КД вносят в соответствии с требованиями ГОСТ 2.503.

# 9. Поставка комплектов ЗИП

9.1. При проектировании и комплектовании объектов сети связи заказ и поставку комплектов ЗИП следует производить по результатам проведения оценки достаточности комплектов ЗИП, поставляемых для обслуживания изделий, с учетом параметров создаваемой или сложившейся системы ТО и Р.

9.2. При закупке зарубежного оборудования состав ЗИП должен определяться контрактом после проведения оценки достаточности ЗЧ с учетом принятой системы ТО и Р и условий контракта.

9.3. Поставка комплекта ЗИП-О должна производиться одновременно с изделием.

Комплект ЗИП-Г должен поставляться одновременно с первым изделием из группы, предназначенной для одного объекта.

Комплект ЗИП-Г1 должен поставляться одновременно с первым изделием и комплектом ЗИП-О, который пополняется из этого комплекта ЗИП-Г1.

9.4. Поставка комплектов ЗИП-РО должна производиться одновременно со средствами ремонта и документацией для ремонта в соответствии с проектной документацией на ремонтный орган.