# ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ ОТ 16 НОЯБРЯ 2012 Г. N 402 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2013 г.

Регистрационный N 28505

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября  2007 г.   N 257-ФЗ

"Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в   Российской

Федерации и  о  внесении  изменений  в  отдельные    законодательные акты

Российской Федерации" (Собрание законодательства  Российской   Федерации,

2007, N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. 1), ст. 3597;   N 30

(ч. 2), ст. 3616; N 49, ст. 5744; 2009, N 29, ст. 3582; N 39,   ст. 4532;

N 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, N 45, ст. 5753; N 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011,

N 7, ст. 901; N 15,  ст. 2041;  N 17,  ст. 2310;  N 29,  ст. 4284;  N 30

(ч. 1), ст. 4590, 4591; N 49 (ч. 1), ст. 7015; 2012, N 26,  ст. 3447)   и

пунктом  5.2.53.2  Положения  о  Министерстве   транспорта     Российской

Федерации,  утвержденного   постановлением   Правительства     Российской

Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2006, N 15, ст. 1612;  N 24,   ст. 2601;

N 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, N 8, ст. 740; N 11 (ч. 1), ст. 1029;   N 17,

ст. 1883; N 18, ст. 2060; N 22, ст. 2576; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337;

2009, N 3, ст. 378; N 4, ст. 506; N 6,  ст. 738;  N 13,  ст. 1558;   N 18

(ч. 2), ст. 2249; N 32, ст. 4046; N 33, ст. 4088; N 36, ст. 4361;   N 51,

ст. 6332; 2010,  N 6,  ст. 650;  N 6,  ст. 652;  N 11,  ст. 1222;  N 12,

ст. 1348; N 13, ст. 1502; N 15, ст. 1805; N 25, ст. 3172; N 26, ст. 3350;

N 31, ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935; N 26,  ст. 3801,  ст. 3804;   N 32,

ст. 4832; N 38, ст. 5389; N 46, ст. 6526; N 47, ст. 6660; N 48, ст. 6922;

2012, N 6, ст. 686; N 14, ст. 1630; N 19, ст. 2439), приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемую  Классификацию  работ  по    капитальному

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

2.  Признать  утратившими  силу  приказы  Министерства    транспорта

Российской Федерации:

от 12 ноября 2007 г. N 160 "Об утверждении Классификации  работ   по

капитальному ремонту, ремонту и содержанию  автомобильных  дорог   общего

пользования и искусственных сооружений на них" (зарегистрирован Минюстом

России 21 декабря 2007 г., регистрационный N 10796);

от  6  августа  2008 г.  N 122  "О  внесении  изменений     в приказ

Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. N 160"

(зарегистрирован Минюстом России 19  сентября  2008 г.,   регистрационный

N 12309).

Министр                                                     М.Ю. Соколов

Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог

(утв. приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402)

I. Общие положения

1. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных  дорог  (далее  -  Классификация)       распространяется на

автомобильные дороги, расположенные на территории  Российской   Федерации

(далее - автомобильные дороги).

2.  Классификация  устанавливает  состав  и  виды  дорожных  работ

(капитальный   ремонт,   ремонт   и   содержание),       которыми следует

руководствоваться при планировании объемов этих работ.

II. Классификация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог

3. При капитальном ремонте проводятся следующие работы:

1) по земляному полотну и системе водоотвода:

а) устранение деформаций и повреждений элементов земляного   полотна

(в том числе на пересечениях и  примыканиях,  площадках  для   остановки,

стоянках  транспортных  средств,  площадках  для  отдыха,     разворотных

площадках, тротуарах, пешеходных  и  велосипедных  дорожках,   переездах,

съездах,  подъездных  дорогах  к  объектам  дорожно-ремонтной     службы,

историческим и достопримечательным объектам, паромным переправам и другим

объектам);

б) замена изношенных звеньев прикромочных и телескопических лотков,

дренажей,  водоотводных  канав,   быстротоков,   водобойных     колодцев,

перепадов, элементов подводящих и отводящих русел у водопропускных труб,

элементов ливневой канализации и  других  изношенных  элементов   системы

водоотвода (в том числе на пересечениях  и  примыканиях,  площадках   для

остановки,  стоянках  транспортных  средств,  площадках   для     отдыха,

разворотных площадках, тротуарах, пешеходных  и  велосипедных   дорожках,

отдельных   переездах,   съездах,   подъездных   дорогах     к   объектам

дорожно-ремонтной службы,  историческим  и  достопримечательным   местам,

паромным переправам и другим объектам);

2) по дорожным одеждам:

а) ликвидация колей глубиной более 50 мм с  заменой  верхних   слоев

дорожной одежды методами фрезерования или регенерации  на  ширину   полос

наката или на всю ширину покрытия с укладкой одного или нескольких слоев

асфальтобетона;

б) восстановление дорожных одежд  в  местах  исправления   земляного

полотна и  водоотвода  (в  том  числе  на  пересечениях  и   примыканиях,

площадках для остановки, стоянках  автомобилей,  площадках  для   отдыха,

разворотных площадках, тротуарах, пешеходных  и  велосипедных   дорожках,

отдельных   переездах,   съездах,   подъездных   дорогах     к   объектам

дорожно-ремонтной службы, историческим и  достопримечательным   объектам,

паромным переправам);

в)  перемощение  отдельных  участков  мостовых  с  полной    заменой

песчаного основания;

3) по искусственным и защитным дорожным сооружениям:

а) замена балок (более 25%) в пролетных строениях;

б)  восстановление  или  замена  подпорных  стен,    противолавинных

галерей, навесов, устройство укрепительных и  регуляционных   сооружений,

сооружений для защиты от наледей, оползней и др.;

в) восстановление берегозащитных и противоэрозионных сооружений;

г) восстановление тоннелей, включая замену части (до 50%) обделки;

д) замена части пролетных строений на новые;

е) устройство, удлинение, замена звеньев и оголовков водопропускных

труб;

ж) замена опор при сохранении существующей продольной схемы моста;

з) замена ограждений, перил и тротуаров;

4) по элементам обустройства автомобильных дорог:

а) замена знаков,  сигнальных  столбиков,  барьерных    ограждений и

шумозащитных сооружений;

б) замена средств организации и регулирования дорожного движения на

пересечениях автомобильных дорог с автомобильными дорогами  и   железными

дорогами;

в) нанесение и удаление временной разметки на  период   капитального

ремонта;

г) нанесение постоянной разметки после капитального ремонта;

д)  замена  элементов  пунктов  весового  и  габаритного    контроля

транспортных средств;

5) прочие работы по капитальному ремонту:

а) изыскание и освоение резервов грунта  и  месторождений   каменных

материалов в объемах, необходимых для  производства  работ  на   участках

капитального ремонта автомобильных  дорог  и  искусственных   сооружений,

устройство и ликвидация временных объездов и искусственных сооружений на

участках капитального ремонта;

б)  восстановление  очистных  сооружений,  рекультивация   временной

полосы отвода,  рекультивация  земельных  участков,  ранее    занятых под

карьерами, резервами,  объездными  дорогами,  неиспользуемыми   участками

автомобильных дорог, дорожными сооружениями, производственными объектами

и др.;

в) проведение  инженерных  изысканий,  специальных    обследований и

разработка проектной  документации  на  капитальный  ремонт,   экспертиза

проектной документации;

г)  обследование  и  испытание  искусственных   сооружений   после

капитального ремонта с составлением технического  паспорта,   диагностика

автомобильных  дорог  и  искусственных  сооружений   после     проведения

капитального ремонта;

д) строительный контроль и авторский надзор.

4. К комплексу работ капитального ремонта по  доведению   параметров

ремонтируемых участков автомобильной дороги до значений, соответствующих

ее фактической технической категории, без изменения границ полосы отвода

относятся следующие работы:

1) по земляному полотну и водоотводу:

а) доведение геометрических параметров земляного полотна  до   норм,

соответствующих его категории;

б) поднятие земляного  полотна  на  подтопляемых  и   снегозаносимых

участках, переустройство пучинистых,  оползневых  и  обвальных   участков

автомобильной дороги;

в) переустройство дефектных элементов земляного полотна  и   системы

водоотвода (в том числе на пересечениях  и  примыканиях,  площадках   для

остановки,  стоянках  транспортных  средств,  площадках   для     отдыха,

разворотных площадках, тротуарах, пешеходных  и  велосипедных   дорожках,

отдельных   переездах,   съездах,   подъездных   дорогах     к   объектам

дорожно-ремонтной службы,  историческим  и  достопримечательным   местам,

паромным переправам);

г) устройство земляного полотна и системы водоотвода  на   площадках

для остановки, стоянках автомобилей, площадках для  отдыха,   разворотных

площадках, тротуарах,  пешеходных  и  велосипедных  дорожках,   отдельных

переездах, съездах,  подъездных  дорогах  к  объектам   дорожно-ремонтной

службы, историческим и достопримечательным местам, паромным переправам;

д) повышение прочности земляного полотна с использованием различных

материалов;

е) уменьшение крутизны откосов насыпей,  выемок  и  другие   работы,

обеспечивающие устойчивость земляного полотна;

ж) раскрытие снегонезаносимых  выемок,  устройство   аккумуляционных

полок, срезка откосов выемок для обеспечения видимости на кривых в плане

и для размещения сбрасываемого снега;

з) переустройство прикромочных и телескопических лотков,   дренажей,

осушительных  канав,   быстротоков,   водобойных   колодцев,     ливневой

канализации;

и) устройство недостающих элементов системы водоотвода (в том числе

новых водопропускных  труб,  дренажей,  прикромочных  и   телескопических

лотков, водоотводных канав, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов,

ливневой канализации и других элементов);

2) по дорожным одеждам:

а)  усиление  дорожной  одежды  при  несоответствии  ее    прочности

транспортным  нагрузкам  с   исправлением   продольных   и     поперечных

неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев  основания   и

покрытия (в том  числе  с  армирующими,  трещенопрерывающими  и   другими

материалами),   устройство   более   совершенных   типов     покрытий   с

использованием  существующих  дорожных  одежд  в  качестве     основания;

перекрытие изношенных цементобетонных покрытий слоями  из   цементобетона

или асфальтобетона;

б) замена дорожной одежды на новую, более прочную и долговечную;

в) уширение дорожной  одежды  до  норм,  соответствующих   категории

ремонтируемого участка автомобильной дороги;

г) укрепление обочин;

д) устройство недостающих бордюров и укрепительных полос  по   краям

усовершенствованных покрытий;

е) укладка основания и покрытия с использованием материалов старого

покрытия, в том числе путем холодной регенерации  старых   конструктивных

слоев  с  добавлением  органических  и  неорганических       материалов и

устройством новых слоев покрытий;

ж) переустройство дорожной одежды  на  участках  образования   колей

глубиной более 50 мм с удалением одного или нескольких нестабильных слоев

основания;

3) по искусственным и защитным дорожным сооружениям:

а) замена элементов мостового полотна с усилением  плит  и   заменой

продольных и поперечных швов омоноличивания сталежелезобетонных пролетных

строений;

б) удлинение, замена водопропускных труб;

в) восстановление несущей способности балок  пролетных  строений  и

опор с доведением грузоподъемности сооружения до нормативных значений;

г) изменение ширины тротуаров на искусственных сооружениях;

д) уширение пролетных строений без увеличения числа полос   движения

за счет увеличения ширины полос безопасности (путем  добавления   крайних

балок пролетных строений не более двух с каждой  стороны  либо  за   счет

тротуаров, путем увеличения консолей плиты крайних балок) с доведением их

габаритов и грузоподъемности до норм, установленных для данной категории

автомобильной дороги;

е) устройство  дополнительных  вентиляционных  штолен  и    шахт для

тоннелей,  устройство  эвакуационных  галерей,  а   также     вентиляции,

освещения, систем пожаротушения и связи;

ж) усиление пролетных строений и опор;

з) замена,  обустройство  недостающими  ограждениями   безопасности,

требующие изменения конструктивных узлов балок пролетных строений;

и) устройство и переустройство берегозащитных  и   противоэрозионных

сооружений, а также переустройство струенаправляющих дамб;

к) устройство грунтовых банкетов  и  берм  для  защиты    откосов от

размывов;

л) устройство противокамнепадных сеток;

4) по элементам обустройства автомобильных дорог:

а)   устройство   недостающих   переходно-скоростных      полос    и

разделительных  островков  на  съездах  и   въездах,       пересечениях и

примыканиях, на автобусных остановках; устройство недостающих   аварийных

улавливающих съездов (карманов)  на  затяжных  спусках  с   оборудованием

знаками и ограждениями;

б)  обустройство  ремонтируемых   участков   автомобильных   дорог

недостающими дорожными знаками, сигнальными столбиками,  ограждениями   и

электроосвещением;

в) устройство недостающих  остановочных  и  посадочных    площадок и

автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки

или стоянки автомобилей с обустройством для отдыха участников   движения,

смотровыми ямами или эстакадами, с оборудованием знаками и ограждениями;

г)  устройство  (монтаж)   недостающих   средств       организации и

регулирования дорожного движения, в том числе светофорных  объектов,   на

пересечениях автомобильных дорог с автомобильными и железными дорогами, а

также в местах пешеходных переходов в одном уровне;

д) устройство недостающих виражей на опасных для дорожного движения

кривых в плане без дополнительного землеотвода;

е) архитектурно-художественное оформление элементов обустройства   и

благоустройства участков автомобильных дорог, развязок, площадок отдыха,

автобусных остановок, смотровых площадок и других объектов;

ж) устройство пунктов весового и габаритного контроля   транспортных

средств;

5) прочие работы:

а) восстановление баз противогололедных материалов  и  подъездов  к

ним, бурение, оборудование и обустройство недостающих скважин для добычи

природных рассолов;

б)  перенос  и  переустройство  инженерных   коммуникаций   (линий

электропередачи, связи, трубопроводов и др.);

в) устройство временных площадок  для  складирования    материалов и

рекультивация земель, нарушенных при проведении ремонтных работ;

г) устройство  и  ликвидация  временных  объездов  и   искусственных

сооружений ремонтируемых  участков  автомобильных  дорог,  в  том   числе

временный отвод земельных участков, необходимых для указанных  целей,   с

последующей их рекультивацией;

д) устройство постоянных снегозащитных сооружений;

е) устройство недостающих пешеходных  и  велосипедных  дорожек   без

дополнительного землеотвода.

III. Классификация работ по ремонту автомобильных дорог

5. При ремонте проводятся следующие работы:

1) по земляному полотну и системе водоотвода:

а) ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в том

числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений;

б) восстановление дренажных, защитных  и  укрепительных   устройств,

отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков,  быстротоков   и

водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов   и

труб, ливневой канализации;

в) укрепление обочин;

2) по дорожным одеждам:

а) восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;

б)  устройство  защитных  слоев  и  слоев  износа  путем   укладки

выравнивающего  (или  фрезерования)  и  одного  дополнительного    слоя с

обеспечением  требуемой  ровности  и  сцепных  свойств  или    устройства

поверхностной обработки;

в)  восстановление  изношенных  покрытий,  в  том  числе    методами

термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и

неорганических  материалов,  обеспечивающими  повторное     использование

материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих

материалов при восстановлении изношенных покрытий;

г) ликвидация колей глубиной до 50 мм и других неровностей методами

фрезерования,  термопрофилирования  или  холодной  регенерации     старых

конструктивных  слоев  с  добавлением  органических  и     неорганических

материалов и укладкой нового слоя покрытия или поверхностной   обработки,

защитного слоя;

д)  ремонт  бордюров  по   краям   усовершенствованных     покрытий,

восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах;

е) замена, подъемка и выравнивание плит  цементобетонных   покрытий,

нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;

ж) перемощение отдельных  участков  мостовых  с  частичной   заменой

песчаного основания;

з)  восстановление  профиля  щебеночных,  гравийных  и     грунтовых

улучшенных дорог с добавлением щебеночных  или  гравийных    материалов в

количестве до 900 * на один километр дороги;

и)  нанесение  временной  разметки  на  период  ремонта,    удаление

временной разметки и  нанесение  постоянной  разметки  после   завершения

ремонта;

3) по искусственным и защитным дорожным сооружениям:

а) замена на новые отдельных балок  пролетных  строений  (до   25%),

ремонт оставшихся балок, ремонт  или  замена  плит  и  других   элементов

пролетных строений;

б) замена отдельных элементов опор;

в)  замена  отдельных  звеньев  и  оголовков  водопропускных  труб,

исправление  изоляции  и  стыков  водопропускных  труб  с     удалением и

восстановлением  земляного  полотна  и  дорожной  одежды  над    трубами,

расчистка подводящих и отводящих русел до проектных параметров;

г) устройство козырьков вдоль пролетов и  сливов  с   горизонтальных

поверхностей опор и пролетных строений;

д) устройство карнизов с фасадов пролетных строений;

е) замена,  установка  недостающих  переходных  плит,    открылков и

шкафных стенок устоев;

ж) устройство  и  ликвидация  временных  объездов  и   искусственных

сооружений при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;

з)  замена   швов   омоноличивания   балок   пролетных   строений;

восстановление защитного слоя железобетонных конструкций, заделка трещин

и другие работы по устранению повреждений;

и) установка лестничных сходов и устройство смотровых ходов;

к) замена деформационных швов;

л)  частичная  замена  (до  25%)  обделки  тоннеля,   восстановление

гидроизоляции; восстановление системы вентиляции,  освещения,  штолен  и

скважин для  освещения  тоннелей  и  защиты  от  грунтовых  вод;  ремонт

порталов, восстановление дорожной  одежды  с  восстановлением   (заменой)

водоотводных лотков и др.;

м) восстановление конусов насыпей регуляционных сооружений,   замена

укрепления  откосов,  устройство,  замена  и  восстановление   лестничных

сходов;

н) восстановление берегозащитных и противоэрозионных сооружений;

о) замена системы водоотвода  на  мостовом  сооружении  и  в   узлах

сопряжения с насыпью; восстановление сооружений химической и других видов

очистки сточных вод;

п) замена ограждений, перил и тротуаров;

р) восстановление несущей способности тротуаров, перил и ограждений

с восстановлением гидроизоляции и системы водоотвода;

с) восстановление пешеходных переходов в разных уровнях;

т) замена или ремонт смотровых приспособлений;

у) полная замена окраски с удалением продуктов коррозии,   зачисткой

металла пролетных строений и нанесением грунтовки;

ф)  замена  одежды  мостового  полотна  одновременно   с   заменой

деформационных швов, замена покрытия ездового полотна,  замена   покрытия

тротуаров;

х) восстановление подпорных стен, противолавинных галерей, навесов,

берегозащитных   и   противоэрозионных   сооружений,       восстановление

укрепительных и  регуляционных  сооружений,  сооружений  для    защиты от

наледей, оползней и др.;

ц)  восстановление   постоянных   снегозащитных   и     шумозащитных

сооружений;

ч) восстановление лесных насаждений, живых изгородей;

ш) восстановление связей пролетных строений;

4) по элементам обустройства автомобильных дорог:

а) восстановление  дорожных  информационных  систем  и   комплексов,

знаков  и  табло  индивидуального  проектирования,  элементов  и   систем

диспетчерского  и  автоматизированного  управления  дорожным   движением;

автономных  и  дистанционно  управляемых  знаков  и  табло  со    сменной

информацией, светофорных объектов;

б)   восстановление   существующих   переходно-скоростных   полос,

остановочных,  посадочных  площадок  и  автопавильонов  на     автобусных

остановках, туалетов, площадок для остановки и стоянки автомобилей;

в)  восстановление  пешеходных  переходов  и   ремонт     тротуаров,

пешеходных и велосипедных дорожек;

г) восстановление электроосвещения;

д) восстановление дорожной линейной телеграфной  или  радиосвязи  и

других средств технологической и сигнально-вызывной связи; восстановление

кабельной сети, технических комплексов управления;

е) восстановление элементов пунктов весового и габаритного контроля

транспортных средств;

5) прочие работы по ремонту:

а) рекультивация земельных участков, временно занимаемых на   период

производства работ, а также нарушенных при проведении  ремонтных   работ,

разборка, снос, демонтаж дорожных конструкций и искусственных сооружений

и подходов к ним, непригодных для дальнейшего использования по   целевому

назначению  вследствие  полной  или  частичной  утраты    потребительских

свойств;

б) устройство  и  ликвидация  временных  объездов  и   искусственных

сооружений ремонтируемых участков автомобильных дороги;

в) предпроектное  обследование  и  испытание  мостовых   сооружений,

обследование  и  испытание  мостовых  сооружений  после  их     ремонта с

составлением технического паспорта; проведение диагностики после ремонта

автомобильных дорог;

г)  проведение  инженерных  изысканий,  специальных    обследований,

разработка проектов или сметных  расчетов  стоимости  работ,   экспертиза

проектов;

д) строительный контроль, авторский надзор;

е) устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности

дорожного движения и дорожных сооружений;

ж)  обустройство  недостающими  пропускными  пунктами   существующих

пунктов взимания платы, а также обустройство  этих  пунктов   необходимым

оборудованием для их функционирования.

IV. Классификация работ по содержанию автомобильных дорог

6. В состав работ по содержанию автомобильных дорог входят:

1) по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:

а) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос

в чистоте и порядке; очистка их от  мусора  и  посторонних    предметов с

вывозкой и утилизацией на полигонах;

б) планировка откосов насыпей и выемок, исправление  повреждений   с

добавлением грунта и укрепление засевом трав;

в) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке   (в

том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна  кюветов   и

водоотводных канав,  устранение  дефектов  их  укреплений,    прочистка и

устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств,

быстротоков,  водобойных  колодцев,  перепадов,  лотков,     подводящих и

отводящих русел у труб и мостов);

г) устройство дренажных прорезей;

д) противопаводковые мероприятия;

е) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение  неукрепленных   обочин

дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение

щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций  и  повреждений   на

укрепленных обочинах;

ж) восстановление земляного полотна на  участках  с    пучинистыми и

слабыми грунтами на площади до 100 *;

з)  ликвидация  съездов  с   автомобильных   дорог       (въездов на

автомобильные дороги) в неустановленных местах;

и) поддержание в чистоте и  порядке  элементов  обозначения   границ

полосы отвода;

к) ликвидация  последствий  обвалов,  осыпей,  оползней  и   селевых

потоков, другие противооползневые мероприятия;

2) по дорожным одеждам:

а) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов,

мойка покрытий;

б) восстановление сцепных свойств  покрытия  в  местах   выпотевания

битума;

в) устранение деформаций и повреждений (заделка  выбоин,   просадок,

шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление   кромок

покрытий,  устранение   повреждений   бордюров,   заливка     трещин   на

асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение

деформационных швов;

г) устранение  сколов  и  обломов  плит  цементобетонных   покрытий,

замена, подъемка и выравнивание отдельных плит,  защита   цементобетонных

покрытий от поверхностных разрушений;

д) ликвидация колей глубиной  до  50 мм;  фрезерование  или   срезка

гребней выпора и неровностей по колеям (полосам  наката)  с   заполнением

колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя   на

всю ширину покрытия;

е) защита асфальтобетонных  покрытий  от  поверхностных   разрушений

герметизирующими пропиточными материалами, устройство изолирующего   слоя

из  эмульсионно-минеральной  смеси  или  мелкозернистой     поверхностной

обработки локальными картами для приостановки и предупреждения   развития

отдельных трещин на участках длиной до 100 м;

ж) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий

на отдельных участках длиной до 100 м;

з) восстановление поперечного профиля  и  ровности  проезжей   части

автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием   без

добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление

поперечного профиля и ровности проезжей  части  гравийных  и   щебеночных

покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до

300 * на 1 километр;

и) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;

к) восстановление дорожной  одежды  на  участках  с    пучинистыми и

слабыми грунтами на площади до 100 *;

3) по искусственным и защитным дорожным сооружениям:

а) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров,

подферменных площадок, опорных  частей,  элементов  пролетных   строений,

лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;

б) очистка (в том числе  и  от  растительности)  конусов,   откосов,

подмостовых русел;

в) заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне   деформационных

швов, у тротуаров и  на  тротуарах,  подкраска  металлических   элементов

перил, ограждений, мачт освещения и других объектов, нанесение   разметки

на элементы мостовых сооружений, смазка опорных частей, очистка элементов

от гнили и местное антисептирование на деревянных мостах;

г) предупредительные работы по пропуску ледохода и паводковых   вод,

уборка снега и льда  у  отверстий  малых  мостов,  открытие  и   закрытие

отверстий малых мостов, техническое  обслуживание  очистных   сооружений,

предупредительные  работы  по  защите  автомобильных  дорог  и   дорожных

сооружений   от   наводнений,   заторов,   пожаров,     противопаводковые

мероприятия;

д) техническое обслуживание паромных переправ; загрузка, перемещение

и  разгрузка  паромов,  регулирование  высоты  причалов,   восстановление

двигателей на паромах, систем буксировки и других устройств;

е) обслуживание судовой сигнализации и аэросигнализации на мостах;

ж) обслуживание наплавных и разводных  мостов,  сборка  и   разборка

сезонных (временных) сооружений, разводка  и  наводка  мостов,    уход за

подъемными и разводными  механизмами  мостов,  наплавными    средствами и

надстройками;

з) исправление  водоотводных  трубок,  лотков  и  изоляции    в зоне

примыкания к ним, исправление повреждений деформационных швов, тротуаров,

перил и ограждений, устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста

с насыпью, окраска перил, ограждений и столбов освещения,  нанесение   на

конструкции мостового сооружения соответствующей разметки;

и) устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролетных

строений,  а  также  смотровых  приспособлений,  устранение   повреждений

козырьков вдоль пролетов и сливов с горизонтальных поверхностей  опор   и

пролетных строений;

к) локальная окраска (в том числе с удалением  продуктов   коррозии,

зачисткой  металла  и  нанесением  грунтовки)  элементов    металлических

конструкций  пролетных  строений  и  опор,  окраска  ограждений,   замена

дефектных заклепок, подтяжка болтов,  нейтрализация  трещин  в   металле,

восстановление  узлов   и   стыков   объединения         стальных балок с

железобетонными плитами и узлов ферм;

л)  устранение  локальных  промоин  в  откосах   насыпи     конусов,

регуляционных сооружениях и подходов, устранение размывов у опор;

м) устранение повреждений обделки тоннелей на локальных участках   и

повреждений  водоотводных  лотков,  гидроизоляции,  систем    вентиляции,

освещения,  пожаротушения,  противоаварийных   и   других     технических

устройств, используемых для безопасной эксплуатации тоннелей; устранение

сползания грунта над порталами и низин  на  местности  над    тоннелями в

местах, где не обеспечен водоотвод;

н)  исправление  сопряжения  мостового   сооружения   с     насыпью,

исправление положения переходных плит;

о) устранение мелких дефектов железобетонных  конструкций,   включая

гидрофобизацию поверхности, заделку раковин, сколов и трещин, устранение

проломов плит, разрушений диафрагм, продольных швов омоноличивания балок

(арок),  восстановление  части  элементов  с  добавлением      арматуры и

последующим бетонированием этого участка (консолей плит, торцов балок   и

т.д.);

п) замена части покрытия,  замена  водоотводных  трубок  и   лотков,

восстановление изоляции на части мостового полотна, устранение   дефектов

системы водоотвода  на  искусственных  сооружениях  и  подходах    к ним,

исправление или замена  деформационных  швов,  устранение  дефектов  или

замена отдельных секций  тротуаров,  перил,  ограждений,   восстановление

элементов лестничных сходов;

р) замена досок настила и тротуаров деревянных  мостов,   устранение

дефектов или частичная  замена  прогонов,  подтяжка  тяжей  узлов   ферм,

антисептирование деревянных конструкций пролетных строений и опор;

с) устранение дефектов оголовков труб и  открылков  устоев   мостов;

устранение локальных повреждений изоляции и стыков колец труб изнутри;

т)  замена  подферменников;  торкретирование   поверхности   опор;

восстановление части ригелей  и  стоек;  восстановление  защитного   слоя

бетона отдельных элементов пролетных строений и опор;

у)  замена  или  выправка  опорных  частей  с  подъемом   пролетного

строения;

ф) на регуляционных сооружениях восстановление разрушенных участков

насыпи и укрепления откосов, восстановление упора для укрепления конуса и

берегоукрепительные работы;

х) замена настила на паромных переправах и наплавных мостах, а также

перил, ограждений и колесоотбойных  брусьев;  восстановление   тротуаров,

сопряжений пролетных строений между собой; восстановление балочной клетки

причалов, устранение дефектов или замена обшивки и  отдельных   элементов

плавсредств; антисептирование деревянных конструкций, окраска поверхности

других элементов;

4) по элементам обустройства автомобильных дорог:

а) очистка и мойка  стоек,  дорожных  знаков,  замена   поврежденных

дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков;

б) уход за разметкой, нанесение вновь и  восстановление   изношенной

вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных

сооружений, с удалением остатков старой разметки;

в) очистка и мойка  ограждений,  катафотов,  сигнальных   столбиков,

светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов  перед   дорожным

ограждением; наклеивание  светоотражающей  пленки  на   световозвращающие

элементы  ограждений,  сигнальные  столбики  и   удерживающие     буфера;

исправление, замена  поврежденных  или  не  соответствующих   действующим

стандартам секций барьерных ограждений, натяжение  или  замена   тросовых

ограждений, замена светоотражающих элементов на ограждениях и столбиках,

замена светоотражающих щитков на дорожном  ограждении  и  буферов   перед

дорожным ограждением, уборка наносного грунта у ограждений и удерживающих

буферов; очистка, устранение отдельных повреждений или замена   отдельных

разрушенных бордюров;

г)   уборка   и   мойка   остановок   общественного      транспорта,

автопавильонов, подземных и  наземных  пешеходных  переходов,   туалетов,

площадок  отдыха  и   элементов   их   обустройства,       шумозащитных и

противодеформационных  сооружений,  а  также   устранение   их   мелких

повреждений,  окраска,  замена  поврежденных  и  установка    недостающих

контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на  автобусных  остановках  и

площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн,

в том числе с  использованием  специальных  машин;  вывозка    мусора для

утилизации на полигоны;

д) освобождение проезжей части и  земляного  полотна  от   объектов,

препятствующих   проезду   транспортных    средств,          уборка места

дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий

по обеспечению безопасности и организации движения;

е) содержание в чистоте и порядке,  а  также  устранение   отдельных

повреждений  памятников,  панно,  беседок,  скамеек  и  других   объектов

архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и   порядке

источников питьевой воды и артезианских колодцев;

ж) содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений

покрытия тротуаров;

з) окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог,

содержание их в чистоте и порядке;

и)  оборудование  и  поддержание  в  чистоте  и  порядке    объездов

разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых  участков   автомобильных

дорог, закрываемых для движения мостов;

к) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения   (включая

автономные системы освещения)  дорог,  мостов,  путепроводов,   тоннелей,

транспортных развязок, паромных переправ и других  дорожных   сооружений;

обслуживание систем  контроля  и  управления  линиями   электроосвещения;

замена  вышедших  из  строя  ламп  и  светильников,  проводов,   кабелей,

автоматических  выключателей,  трансформаторов   и   других     элементов

электроосвещения, техническое  обслуживание  трансформаторов,  плата  за

расход электроэнергии  на  освещение,  системы  вентиляции,   светофорные

объекты, информационные щиты и  указатели,  метеостанции,   видеосистемы,

счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение

испытаний линий электроосвещения;

л) поддержание в чистоте и  порядке  радиосвязи  и  других   средств

технологической и сигнально-вызывной  связи,  кабельной  сети,  а   также

светофорных объектов, средств  организации  движения,    диспетчерского и

автоматизированного управления движением, включая аренду каналов связи и

плату за услуги связи для их функционирования;

м) поддержание в чистоте и порядке, замена и устранение повреждений

элементов весового и габаритного контроля транспортных средств,   включая

помещение и систему жизнеобеспечения, в том  числе  оплату   коммунальных

услуг и услуг связи, проведение  метрологической  проверки,   техническое

обслуживание весоизмерительного оборудования и оргтехники;

н) получение технических условий на присоединение к каналам связи и

линиям электроснабжения и разрешений на выделение электрической мощности

в целях функционирования линий электроосвещения, метеорологических систем

мониторинга погодных условий и условий  движения,  видеосистем,   пунктов

учета  интенсивности  дорожного  движения,   информационных     щитов   и

указателей, знаков переменной информации.

7. В состав работ по зимнему содержанию входят:

1) уход за постоянными снегозащитными сооружениями;

2) устройство снегомерных постов, необходимых для  изучения   работы

автомобильных дорог и дорожных сооружений в зимних условиях;

3) заготовка,  установка,  перестановка,  уборка  и   восстановление

временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и   др.),

сигнальных вех; формирование снежных валов и траншей для задержания снега

на придорожной полосе и их периодическое обновление;

4) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог   от

снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка  снежных  валов  с

обочин;

5) профилирование и уплотнение снежного покрова на  проезжей   части

автомобильных дорог с переходным или грунтовым покрытием;

6) погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация;

7) распределение противогололедных материалов;

8) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том

числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха,  берм   дорожных

знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов;

9) очистка от снега и льда элементов мостового полотна, а также зоны

сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных  частей,   пролетных

строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных

сходов;

10) круглосуточное дежурство  механизированных  бригад  для   уборки

снега и борьбы с зимней скользкостью, патрульная снегоочистка;

11) устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних автомобильных

дорог (автозимников);

12) обслуживание и восстановление  баз  хранения   противогололедных

материалов  и  скважин  для  добычи  природных  рассолов,   приготовление

противогололедных материалов, поддержание в чистоте и порядке подъездов к

базам хранения  противогололедных  материалов  и  скважинам  для   добычи

природных рассолов;

13) поддержание в чистоте и порядке, обслуживание и   восстановление

автоматических  систем  раннего  обнаружения  и  прогнозирования   зимней

скользкости,   а    также    автоматических    систем       распределения

противогололедных материалов, в том  числе  содержание  и  (или)   аренда

каналов связи и оплата услуг связи для их функционирования, на развязках

в разных уровнях и искусственных сооружениях;

14) закрытие отверстий водопропускных труб  осенью  и  открытие  их

весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних

предметов;

15) борьба с наледями на  автомобильных  дорогах,  в  том    числе у

искусственных сооружений;

16)  проведение  противолавинных  мероприятий,   уборка     лавинных

отложений;

17) устройство, поддержание в чистоте и порядке ледовых переправ.

8. В состав работ по озеленению входят:

1) уход за посадками,  обрезка  веток  для  обеспечения   видимости,

уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с  вредителями   и

болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников;

2) скашивание травы на обочинах,  откосах,  разделительной   полосе,

полосе отвода и в подмостовой зоне,  вырубка  деревьев  и    кустарника с

уборкой и  утилизацией  порубочных  остатков;  ликвидация   нежелательной

растительности химическим способом;

3) засев травами  полосы  отвода,  разделительной  полосы,   откосов

земляного полотна и резервов с проведением  необходимых   агротехнических

мероприятий по созданию устойчивого дернового покрытия;

4) художественно-ландшафтное оформление дорог  (разбивка   цветочных

клумб, посадка живых изгородей и другие работы).

9. В прочие работы по содержанию входят:

1) разработка проектов содержания автомобильных дорог,   организации

дорожного  движения,  схем  дислокации  дорожных  знаков  и     разметки,

экспертиза проектов;

2) охрана дорожных сооружений, обслуживание противопожарных систем в

тоннелях, обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения; обслуживание

на  искусственных  сооружениях   систем   вентиляции,     принудительного

водоотвода, освещения, подъемки и разводки  пролетных  строений,   систем

видеонаблюдения, инженерно-технических средств обеспечения   транспортной

безопасности; обслуживание и содержание оборудования  для   маломобильных

групп населения с ограниченными возможностями в  подземных  и   надземных

пешеходных переходах;

3)  организация  временных  ограничений  или  прекращения   движения

транспортных средств по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям

в установленном  порядке,  установка  и  уход  за  временными   дорожными

знаками;

4) паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений;

5) диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог

и искусственных сооружений; текущие и периодические осмотры, обследования

и  испытания  искусственных  сооружений;  оценка  качества     содержания

автомобильных дорог и дорожных сооружений;

6) учет интенсивности дорожного движения; поддержание в  чистоте   и

порядке  пунктов  автоматизированного  учета  интенсивности     дорожного

движения,  а  также  других  пунктов  контроля  за  дорожным   движением,

обслуживание и восстановление, в том числе  содержание  и  (или)   аренда

каналов связи и оплата услуг связи для их функционирования;

7) формирование и ведение банков  данных  о  фактическом   состоянии

автомобильных дорог и искусственных сооружений,  о   дорожно-транспортных

происшествиях и транспортных потоках;

8)  обеспечение  работы   и   содержание   ситуационных   центров,

дежурно-диспетчерской служб, центров управления  производством,   пунктов

взимания платы (в том  числе  входящих  в  их  состав  отдельно   стоящих

элементов), информационно-расчетных центров и центров продаж электронных

средств оплаты  и  обслуживания  пользователей  платными   автомобильными

дорогами, метеорологических систем мониторинга погодных условий и условий

движения, видеосистем, включая их оснащение, обслуживание и модернизацию,

а также содержание и (или) аренду, необходимых для их   функционирования,

каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования, в том   числе

аренду элементов метеорологических систем, приобретение метеорологических

данных; информирование через информационные щиты и  указатели,  а   также

средства  массовой  информации  пользователей  автомобильных      дорог о

состоянии проезда; обслуживание и восстановление информационных щитов   и

указателей, знаков переменной  информации;  разработка,    обслуживание и

обновление  аппаратно-программных  комплексов  для  обеспечения    работы

ситуационных центров, дежурно-диспетчерских  служб,  центров   управления

производством, пунктов взимания платы (в том числе входящих в их   состав

отдельно стоящих элементов), информационно-расчетных центров  и   центров

продаж электронных средств оплаты и обслуживания пользователей   платными

автомобильными  дорогами;  регистрация   фактов   пользования     платной

автомобильной дорогой, включающая сбор, хранение и использование   данных

(государственный регистрационный номер транспортного средства, фотография

(видеоизображение) транспортного средства, фотография водителя за   рулем

транспортного средства, время и место пользования платной   автомобильной

дорогой);

9)  метрологическое  и  техническое   обслуживание     лабораторного

оборудования и приборов,  поддержание  в  чистоте  и  порядке    снего- и

водомерных постов, постов и специальных устройств для  оценки   состояния

отдельных  элементов  автомобильной  дороги  и   дорожных     сооружений,

необходимых для  изучения  ее  технического  состояния,  включая   аренду

каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования;

10)  поддержание  в  чистоте  и   порядке   очистных     сооружений,

снегоплавильных площадок и минерализированных полос;

11)  противокамнепадные  мероприятия,  включая   оборку     склонов,

противоселевые мероприятия;

12) установка, замена и окраска элементов обозначения полосы отвода;

13) проведение  оценки  уровня  содержания  и  оценки   технического

состояния  автомобильных  дорог  и  дорожных  сооружений,  а     также их

элементов;

14) разработка мобилизационных планов, планов и  схем   технического

прикрытия, инженерных проектов  сокращенного  состава  для   технического

прикрытия  и  восстановления  автомобильных   дорог   и     искусственных

сооружений; формирование и ведение баз данных  о  техническом   прикрытии

автомобильных  дорог  и   искусственных   сооружений;       поддержание в

работоспособном состоянии  основных  фондов  имущества   мобилизационного

назначения;  проведение  мероприятий  по   подготовке       организаций и

производства в целях  выполнения  мобилизационных  заданий    (заказов) в

период мобилизации и военное время, выполнение мобилизационных заданий в

целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации.

10. В состав мероприятий по содержанию входят работы  по   установке

следующих элементов обустройства:

1) установка недостающих дорожных знаков  и  табло   индивидуального

проектирования, автономных и дистанционно управляемых знаков, светофорных

объектов,  метеорологических  систем  мониторинга  погодных     условий и

прогнозирования условий движения,  видеосистем,  систем  контроля   линий

электроосвещения,  пунктов  автоматизированного   учета     интенсивности

дорожного движения и других  пунктов  контроля  за  дорожным   движением,

элементов весового и габаритного контроля транспортных средств, элементов

интеллектуальных  транспортных  систем  и  элементов   автоматизированных

систем управления дорожным  движением,  в  том  числе  элементов   систем

передачи данных;

2) установка недостающих светоотражающих щитков на осевом   дорожном

ограждении, буферов перед осевым дорожным ограждением;

3) установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных столбиков

и световозвращающих устройств;

4) установка недостающих или  замена  существующих   автопавильонов,

беседок, скамеек, панно и других  объектов   архитектурно-художественного

оформления,  обустройство  источников  питьевой  воды  и     артезианских

колодцев;

5) изготовление,  установка  (перестановка)  и  разборка   временных

снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.);

6) устройство снегозащитных лесных насаждений  и  живых   изгородей,

противоэрозионные и декоративные посадки;

7) обозначение границ полос отвода и придорожных полос;

8)   установка   недостающего   и   восстановление     существующего

оборудования на искусственных сооружениях  для  функционирования   систем

вентиляции, принудительного водоотвода, освещения, установка недостающих

и     восстановление     существующих     систем         видеонаблюдения,

инженерно-технических  средств  обеспечения  транспортной   безопасности;

восстановление существующего оборудования на  искусственных   сооружениях

для функционирования систем подъемки и разводки пролетных строений;

9) установка недостающих контейнеров для сбора мусора;

10)  замена  оборудования  для  функционирования   метеорологических

систем мониторинга и прогнозирования условий движения,  систем   контроля

линий электроосвещения, весового  и  габаритного  контроля   транспортных

средств,  автоматизированных  систем  управления  дорожным     движением,

интеллектуальных транспортных систем,  систем  передачи  данных   пунктов

взимания платы (в том  числе  входящих  в  их  состав  отдельно   стоящих

элементов), информационно-расчетных центров и центров продаж электронных

средств оплаты и обслуживания пользователей платных автомобильных дорог;

замена вышедших из строя счетчиков  интенсивности  движения,   обновление

программного обеспечения.